智能生化培养箱适用范围：

SHP型系列生化培养箱、MHP型系列霉菌培养箱是具有制冷、加热控制的高精度恒温设备，是细菌、霉菌微生物培养试验的恒温培养装置。适用于生物工程、医学研究、卫生防疫、环境保护、药检、畜牧、水产、院校、水体分析和BOD测定、植物栽培、保存等领域从事科研和生产使用的理想设备。

智能生化培养箱产品特点：

※箱体采用优质钢板制作而成，表面喷塑，内胆采用镜面不锈钢，四角半圆弧，易清洁，箱内搁板间距可调，外门带有观察窗或钢化内玻璃双层门；

※微电脑智能液晶控温仪，PID控制，触摸型按键，设定温度和箱内温度，控温精度可靠，具有定时功能，并具有超温、过流，同时显示安全保护声光报警等功能；

※绿色产品，保护环境采用品牌压缩机，无氟制冷，效率高，能耗低，促进节能；

※名牌微风机组成的，合理先进的、温度循环系统，使箱内温度均匀，风扇速度，可自动控制；

※箱内有照明灯，可观察箱内培养物（霉菌培养箱配紫外灯），BOD配有电源插座（选配）；

※霉菌培养箱可选配加湿功能，型号中注明“S”；

※设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外（选配）；

※升级型，大屏幕液晶控温仪，除以上功能外，还具有控温更精确，温度波动更小，外观新颖，保护更完善，并可配RS-485接口，可连接打印机和计算机，记录温度参数的变化情况（选配）；

智能生化培养箱技术参数：

| 型号 Model 技术指标 | SHP-100（E） MHP-100（E and S） | SHP-160（E） MHP-160（E and S） | SHP-250（E） MHP-250（E and S） | SHP-300（E） MHP-300（E and S） | SHP-400（E） MHP-400（E and S） | SHP-500（E） MHP-500（E and S） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容 积 | 100L | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L |
| 制冷系统 | 任选Selecting at will |
| 环境温度 | 5～35° |
| 温度范围 | 0～60℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ±0.5℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 控湿范围 | 50～95%RH |
| 湿度波动 | ±5%～±8%RH |
| 电 源 | ～220V 50Hz |
| 功 率 | 300W | 500W | 650W | 800W | 1000W | 1500W |
| 内胆尺寸（mm） | 450×300×750 | 500×400×800 | 530×480×1000 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 |
| 外形尺寸（mm） | 500×500×1200 | 600×580×1250 | 650×700×1450 | 666×705×1650 | 706×756×1700 | 756×805×1750 |
| 载物托架（块）（标配） | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

更多信息查看：金坛市科兴仪器厂