900型多功能数字辐射仪

保证10 年的

电池使用寿命

美国联合系统公司生产的900型多功能数字辐射仪是市面上有售的性能价格比最好的数字

盖革计数器。它是在2002年最新设计的成果，符合人体工程学的设计。在功能十分强大，可

以提供可靠和精确的测量数据。900型多功能数字辐射仪体积小，重量轻，十分坚固，电子线

路用金属包裹保护，可检测α、β、γ和Χ射线，采用美国标准局制造的辐射传感器，此传感

器是目前市场上性能最好的辐射传感器。

使用场合：

900型多功能数字辐射仪，可广泛用在制药厂，实验室，发电厂，采石场，紧急状况营救

站，金属处理厂，地下油田和供油管道装备，环境保护等部门，用于：

检查局部的辐射泄露和核辐射污染

检查周围环境的氡辐射铯污染

检查石材等建筑材料的放射性

检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场

检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度

检查地下水,镭污染

检查地下钻管和设备的放射性

监视核反应堆周围空气和水质的污染

检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射

检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性

精确定位辐射源

家居装饰的检测

功能介绍：

仪表符合人机工程学原理的外形，手感舒适

操作面板为10个薄膜开关，功能丰富，防尘防雨（不可浸入水里使用）

操作方便，只要按一个键，马上开始检测并显示大量的数据

通过辐射类型选择开关，可以分别测量α、β、γ射线的辐射值

可以显示当前的辐射值和所设定时间的平均辐射值

大屏幕显示，可以在同一屏幕上获得足够的信息

屏幕带时间和日期显示，在关机后仍然显示时间和日期

屏幕带电池电压的显示，避免在使用过程中电量突然不足

使用锂电池，保证电池10年的使用寿命

可以设定采样时间和采样间隔，自动存储采样数据到仪表自带的大容量存储器

提供电脑接口，采样数据可以传输到电脑用专用软件进行分析

提供一个数据分析软件，功能丰富，可以显示，存储并分析辐射计获得的数据

每一个仪表都经过美国辐射保护委员会的检测，并带有唯一的检测号码

只需要每5年进行一次校准

小型化抗冲击设计，携带方便

技术参数：

测量射线种类α、β、γ和Χ射线(Χ射线属于低能β射线范围)

测量范围0.05 μSv/h - 10000 μSv/h

11467脉冲/分钟=1uSv/h1.0mR=10.0uSv

灵敏度在能量为的1uSv/h的钴60下，108个脉冲.

或1000 cpm/mR/hr

射线选择开关γ，β+γ，α+β+γ

盖格管传感器尺寸长度38mm,直径9mm

模拟输出端口RS232串行端口

显示大屏幕LCD显示，可显示数字和棒图，10个多功能

薄膜按键。

报警功能可选带声音报警功能

精度<5%

内部存储容量2K

工作温度-40℃ 到75℃

尺寸163 mm×72 mm×30 mm

使用寿命10年（常温下使用）

锂电池工作寿命10年

质量认证European CE, US FCC 15

质量保证期一年

附件选项电脑分析软件和RS232电脑连接线

附录1

丰富的软件界面

GAMMA_2003_11_26_13-55-20.WMF

Gamma-Scout 'Rate' over 'Time'

03.12.2003 06:4803.12.2003 06:4803.12.2003 06:4703.12.2003 06:47

Rate [cps]

0.6

0.55

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

0

0.25

0.533

0.55

0.517

0.417

0.467 0.45 0.467

0.533

0.4

GAMMA_2003_11_26_13-55-20.WMF

Gamma-Scout 'Counts' over 'Time'

03.12.2003 06:5703.12.2003 06:5603.12.2003 06:5603.12.2003 06:5503.12.2003 06:5503.12.2003 06:5403.12.2003 06:5403.12.2003 06:5303.12.2003 06:5303.12.2003 06:5203.12.2003 06:5203.12.2003 06:5103.12.2003 06:5103.12.2003 06:5003.12.2003 06:5003.12.2003 06:4903.12.2003 06:4903.12.2003 06:4803.12.2003 06:4803.12.2003 06:4703.12.2003 06:47

Counts

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

10

15

32

33

31

25

28

27

28

32

24

附录2

射线对健康的损伤情况

辐射剂量暴露情况

0.05mSv-

0.5mSv-

5mSv50

mSv500

mSv5000

mSv-

50,000mSv-

500,000mSv-

对健康无影响

轻微的患癌症可能

严重的患癌症可能

x 射线检查 (每次曝光)

一次空中旅行所受到的宇宙射线辐射 (纽约–洛杉矶)

在地面上每年平均受到的宇宙射线辐射

每年平均受到的自然界放射性辐射

某些医用X 射线检查所受的辐射

普通情况下人体允许每年受到放射性辐射值

特殊场合的工人允许的每年最大受到放射性辐射值